НАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ТЕЧЕНИЙ В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ ЧЕРНОГО МОРЯ

Калашникова Н.А.1, Лаврова О.Ю.1, Краюшкин Е.В.2, Назирова К.Р.2, Соловьев Д.М.3

1Институт космических исследований РАН, Москва, ninak90@mail.ru

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва

3 Морской гидрофизический институт НАНУ, Севастополь

Научный руководитель: Лаврова О.Ю., к.ф-м.н.

1Институт космических исследований РАН, Москва

Данная работа содержит в себе результаты подспутниковых экспериментов, которые проводились на базе Южного отделения Института океанологии имени П.П. Ширшова близ г. Геленджика в период с 6 по 13 октября 2013 г. Синхронно с экспериментами in-situ производилась радиолокационная съемка интересуемого района со спутника TerraSAR-X и съемка в видимом диапазоне с помощью MODIS Terra/Aqua. За время экспедиции были выполнены 7 океанологических разрезов с яхты, оснащенной акустическим доплеровским профилографом течений (ADCP) “Sentinel 300 kHz”, а также многопараметрическим зондом YSI “CastAway”, от берега до начала свала глубин (до 100 м).

Основное внимание участников экспедиции было направлено на исследование вихревых структур и особенностей прибрежной мезомасштабной и мелкомасштабной циркуляции в северо-восточной части Черного моря. Изучение вихревых структур является чрезвычайно актуальным, так как эти процессы в значительной степени определяют экологическое и гидродинамическое состояние прибрежных зон. Знание динамики вод в прибрежной акватории российского сектора Черного моря необходимо для прогнозирования экологического состояния одной из крупнейшей в России рекреационной зоны на Черном море, которая испытывает огромные антропогенные нагрузки, увеличивающиеся год от года. В непосредственной близости от курорта Геленджика расположены крупнейшие российские порты на Черном море – Новороссийск и Туапсе, неподалеку проходят оживленные судоходные трассы. Немалый вклад в загрязнение прибрежной зоны вносят и устаревшие коммунальные очистные сооружения.

Во время проведения экспериментальных работ удалось пронаблюдать разнообразные  картины прибрежной циркуляции: кардинальная смена направления течений, прорыв теплой струи Основного Черноморского Течения, внутрисуточные изменения в поле прибрежных течений, прохождение вихревых структур, а также было неоднократно зафиксировано прохождение внутренних волн.