Оперативный спутниковый мониторинг нефтяного загрязнения Юго-Восточной Балтики

Е.В. Булычева

С июня 2004 г. в рамках производственного экологического мониторинга нефтяного месторождения «Кравцовское» (D-6) ООО «ЛУКОЙЛ-КМН» проводится спутниковый мониторинг нефтяного загрязнения в районе нефтедобывающей платформы D-6, в российском секторе Юго-Восточной Балтики и в прилегающих акваториях Польши и Литвы. Для целей мониторинга использовались радиолокационные изображения (РЛИ) спутников ENVISAT (ESA), RADARSAT-1 (CSA), RADARSAT-2 (MDA) и Cosmo-SkyMed (ASI). С 2006 г. дешифрированные РЛИ по контракту поступают от Конгсбергских спутниковых служб (KSAT, Норвегия).

В ходе анализа РЛИ поверхности моря в Юго-Восточной Балтике за 2004-2014 гг. (всего 1844 снимка) было идентифицировано 1193 нефтяных пятна, из которых 616 находилось в исследуемом районе (рис. 1).

Рис. 1. Сводная карта нефтяных пятен, обнаруженных в районе мониторинга с 12.06.2004 по 31.12.2014

В качестве показателя межгодовой и сезонной изменчивости нефтяного загрязнения поверхности моря было выбрано количество и площадь обнаруженных с помощью спутниковых РЛИ нефтяных пятен. От года к году наблюдается заметное уменьшение количества нефтяных пятен и общей площади нефтяного загрязнения в Юго-Восточной части моря, что согласуется с данными HELCOM для всего Балтийского моря. Отмечается уменьшение количества обнаруженных пятен в холодный и штормовой период года, что связано, по-видимому, с ограничением радиолокационного метода по скорости ветра и с более сильным волнением, которое разрушает нефтяные пленки на поверхности моря. Анализ формы обнаруженных пятен, концентрация пятен вдоль судоходных трасс и их сопоставление с данными автоматической системы идентификации судов AIS по расположению судов в Балтийском море однозначно указывают на то, что основным источником загрязнения поверхности моря нефтепродуктами является судоходство.

Наиболее удобным и проверенным инструментом прогнозирования перемещения и эволюции нефтяных пятен в Балтийском море является численная модель Шведского института метеорологии и гидрологии (SeatrackWeb, SMHI, https://stw-helcom.smhi.se/). Так, расчеты конкретной ситуации июня-июля 2008 г., показали, что нефтяные пятна, обнаруженные в 15-20 км от берега в акватории к западу от Самбийского полуострова вполне могут быть источниками нефтяного загрязнения побережья Куршской косы – объекта российско-литовского природно-культурного наследия ЮНЕСКО (рис. 2). Модель показала возможные места выноса нефтепродуктов на берег – м. Таран и корень Куршской косы. Выполненное месяц спустя (значимых изменений погодных условий за этот период не было) натурное обследование подтвердило результаты моделирования - нефтяные сгустки были обнаружены в районе мыса Таран и побережье российской части Куршской косы.

| (а) | (б) |
| --- | --- |

Рис. 2. Группы пятен, обнаруженных на РЛИ 27.06.2008 г. (а) и модельный прогноз их дрейфа (б): пунктиром показано положение пятен на РЛИ

# Text boxes

©Seatrack Web, SMHI

©ESA 2008

Distributed by Kongsberg Satellite Station