Лабораторное моделирование плотностного течения по плоскому дну

А. Пиголкина

Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН

Цель исследования - качественно описать процесс прохождения по дну более плотных вод в линейно-стратифицированной жидкости. В общем случае этот процесс можно разделить на два этапа.

На первом этапе плотностное течение опускается по наклонному дну под действием силы тяжести. При пересечении зоны пикноклина часть течения перемешивается с окружающей жидкостью и отделяется от основного потока в виде интрузий. В зависимости от расхода источника, угла наклона и распределении плотностей окружающих вод будет различаться ширина интрузионного окна и доля вовлеченной жидкости. Вне этого участка плотностое течение распространяется без вовлечения.

На втором этапе, при наклоне меньше 7,5 градусов, плотностное течение продолжает движение за счет сообщенного импульса. Исследуется скорость и толщина потока в зависимости от начальных условий, их изменение в зависимости от термохалинной структуры окружающих вод.

Благодарность: А.Г.Зацепину и сотрудникам ИО РАН им П.П. Ширшова.
Работа выполняется при поддержке программы РНФ(проект № 14-50-00095).