Новые результаты обработки данных спутникового сканера цвета

OLCI спутника Sentinel-3

1, 2Глуховец Д.И., 1Шеберстов С.В.

1ИО РАН, Москва

2МФТИ, Долгопрудный

Таруса, 13 апреля 2018 г.

Доклад посвящен результатам обработки данных спутникового сканера цвета Ocean and Land Colour Instrument (OLCI), установленного на спутнике Sentinel-3, полученным с помощью новых методов. В работе использованы результаты репроцессинга данных уровня L2, доступные с января 2018 г. Коротко показаны основные характеристики прибора и рассмотрены ключевые шаги обработки данных: от получения файла до расчёта требуемого продукта (на примере карты пространственного распределения концентрации хлорофилла “а”). Продемонстрированы возможности пакета программ MATLAB для обработки и визуализации спутниковых данных, построения карт высокого разрешения и извлечения данных вдоль трека судна. Данные OLCI сопоставлены с попутными судовыми флуоресцентными измерениями, выполненными в 68-м рейсе НИС «Академик Мстислав Келдыш» (июнь-август 2017 г.). Показано совпадение положения границы области массового цветения фитопланктона, несмотря на большой временной интервал между судовыми и спутниковыми данными. Представленная модификация программы SMCS позволяет эффективно работать с данными OLCI: использовать собственные алгоритмы и выполнять пакетную обработку. Эти операции не поддерживаются в стандартной среде обработки SNAP. Показано хорошее соответствие (R2 = 0,86) результатов расчёта концентрации клеток кокколитофорид в Чёрном море выполненного по данным MODIS и OLCI с помощью регионального алгоритма Лаборатории оптики океана ИО РАН.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-50-00095), предоставленного Институту океанологии им. П.П. Ширшова РАН.